## Slide 1
中小企業診断士 第1次試験
SUBJECT 04 / 07
運営管理。
生産管理（工場でどう作るか）と店舗・販売管理（店でどう売るか）の2分野、35論点。暗記事項と計算問題（タクトタイム、EOQ、ライリーの法則等）の両方が出題される。
35
収録論点数
2
分野
32/35
頻出ランクA
docs/textbook/D_operations_management_textbook.md
Notes: 表紙スライド。運営管理の全体像を示す。

## Slide 2
01
PART 01 運営管理 ／ D-1〜D-9
生産管理概論／生産計画
工場管理の目標（PQCDSME）から、生産方式・ライン編成・需要予測・需給計画・スケジューリングまで。町工場をイメージしながら読み進める。
D-2 JIT・かんばん
D-6 ラインバランシング
D-9 ジョンソンの規則
Notes: 生産管理概論／生産計画パートの区切りスライド。

## Slide 3
D-1 ／ 生産管理概論（PQCDSME）
7つの目標はトレードオフの関係
工場管理者が同時に追う7つの目標。一方を追求すると他方が犠牲になりやすい。
運営管理
P：生産性
少ない人・設備・時間でどれだけ多く作れるか
Q：品質
不良品を出さず要求品質を満たすか
C：コスト
材料費・労務費・経費をどれだけ抑えられるか
D：納期
決められた期日までに決められた量を届けられるか
S・M・E
Safety（安全）・Morale（士気）・Environment（環境）
ひっかけ：SはSales（販売）ではなくSafety（安全）、EはEfficiency（効率）ではなくEnvironment（環境）。並び順より互いにトレードオフになりうる理解が問われる。
A
最頻出論点
関連：D-10 生産統制（PQCDSMEを実際に管理する活動）。
出題年度（過去10年）
'16
'17
'18
'19
'20
'21
'22
'23
'24
'25

## Slide 4
D-2 ／ 生産システム（JIT、かんばん方式、ERP、SCM）
かんばんはJITを実現する道具
必要な物を必要な時に必要な量だけ作るJIT。後工程引取りの仕組みがかんばん。
運営管理
JIT
必要な物を必要な時に必要な量だけ作る・運ぶ（トヨタ生産方式）
かんばん方式
後工程が使った分だけ前工程に指示する情報伝達の道具（プル型）
ERP
会計・人事・生産・販売を1システムで統合管理
SCM
複数の会社をまたぐ調達〜販売の供給連鎖全体を最適化
具体例
自動車部品メーカーA社は、組立ラインの部品置き場が減った分だけ「かんばん」を使って前工程の加工ラインに生産指示を出し、必要な部品を必要な量だけ供給させることで、工程間に仕掛品の山を作らずに済んでいる。
ひっかけ：かんばん方式はJITを実現する道具であり、JITそのものではない。JIT（プル型）とMRP（D-8、プッシュ型）は対照的な考え方で混同しない。
A
最頻出論点
関連：D-8 需給計画（MRP、プッシュ型との対比）。
出題年度（過去10年）
'16
'17
'18
'19
'20
'21
'22
'23
'24
'25

## Slide 5
D-3 ／ 環境配慮型生産（3R、LCA）
優先順位はリデュース＞リユース＞リサイクル
3Rの優先順位と、製品の一生涯を評価するLCA。
運営管理
3Rは「まず発生源を減らす」ことを最優先とする優先順位が決まっており、この順序を無視した対策は評価されない。LCAは3Rの効果も含め、製品の一生涯を通じた環境負荷を定量的に評価する枠組み。
LCA
原材料採取→製造→輸送→使用→廃棄まで一生涯の環境負荷を定量評価
ひっかけ：LCAは「製造工程だけ」を評価するのではなく、原材料調達から廃棄までの全過程の環境負荷を定量評価する点に注意。
①
リデュース
発生量そのものを減らす（最優先）
↓
②
リユース
そのまま繰り返し使う
↓
③
リサイクル
資源として再生利用（最後）
A
最頻出論点
ひっかけ：LCAは製造工程だけでなく調達〜廃棄までの全体を対象とする。
出題年度（過去10年）
'16
'17
'18
'19
'20
'21
'22
'23
'24
'25

## Slide 6
D-4 ／ 生産計画：製品開発・製品設計
価値＝機能÷コスト
VA/VEは機能を維持・向上しながら価値を高める活動。コスト削減だけが目的ではない。
運営管理
VA/VE
価値（V）＝機能（F）÷コスト（C）を高める体系的活動
コンカレントエンジニアリング
設計・生産技術・調達・販売が同時並行で検討し開発期間を短縮
具体例
家電メーカーが企画段階から設計者・生産技術者・調達担当者が一緒に検討し、「金型が高額」「量産時に調達しにくい」等の懸念を早期に反映するのがコンカレントエンジニアリング。
ひっかけ：「機能を下げてコストを下げれば必ず価値が上がる」は誤り。コンカレントエンジニアリングは「同時並行で情報共有」であり「独立して同時に別設計」ではない。
A
最頻出論点
関連：D-16 工場計画（SLP、設計後のレイアウト検討にもつながる）。
出題年度（過去10年）
'16
'17
'18
'19
'20
'21
'22
'23
'24
'25

## Slide 7
D-5 ／ 生産計画：生産方式
3つの分類軸で生産方式を整理する
「いつ作るか」「どれだけまとめて作るか」「どう配置するか」の3軸。
運営管理
見込／受注生産
需要予測で先に作る（欠品・過剰在庫リスク）／注文後に作る（リードタイム長い）
個別／ロット／連続生産
1個ずつ専用計画／まとまった数量で段取替え／同一製品を継続生産
ライン／セル生産
大量生産向き・柔軟性低い／多能工が一連工程を担当し多品種少量に強い
具体例
デジタル機器を組み立てる電子機器メーカーB社は、需要変動が大きく機種も多い主力製品の生産をコンベアラインからセル生産方式に切り替え、繁忙期は稼働セル数を増やし閑散期は減らす（少人化）ことで需要変動に柔軟に対応している。
A
最頻出論点
ひっかけ：セル生産は多能工化（D-11）が前提。「少人化」と「省人化」は別概念。
出題年度（過去10年）
'16
'17
'18
'19
'20
'21
'22
'23
'24
'25

## Slide 8
D-6 ／ 生産計画：ライン編成（ラインバランシング）
ネック工程がサイクルタイムを決める
タクトタイムは目標値、サイクルタイムは実績値（最も遅い工程の時間）。
運営管理
タクトタイムは「これだけの時間で1個作らなければならない」という目標値であるのに対し、サイクルタイムは実際に最も時間のかかる工程（ネック工程）で決まる実績値。両者の違いを区別したうえで、ネック工程をどう見つけるかが計算問題の鍵になる。
タクトタイム
実稼働時間 ÷ 必要生産数（目標値）
ラインバランシング効率
各工程作業時間合計 ÷ (工程数×サイクルタイム) × 100
ひっかけ：分母のサイクルタイムには「平均」ではなく「最大（ネック工程）」の時間を使う。
200
第1工程
252
第2工程
180
第3工程
220
第4工程
第2工程（赤）がネック＝サイクルタイム252秒
A
最頻出論点
具体例：852秒÷(4×252秒)×100＝約84.5％、バランスロス率約15.5％。
出題年度（過去10年）
'16
'17
'18
'19
'20
'21
'22
'23
'24
'25

## Slide 9
D-6 ／ 過去問で確認する
こう出題される（令和7年度 第21問）
計算問題。前のスライドの公式で自分の手で計算してみる。
運営管理
ある工場では、1種類の製品をライン生産方式で生産することを計画している。1カ月の製品の必要生産数は2,000個、稼働日は20日である。1日の実稼働時間は7時間である。この生産ラインのタクトタイムが含まれる範囲として、最も適切なものはどれか。
ア 100秒未満
イ 100秒以上、200秒未満
ウ 200秒以上、300秒未満
エ 300秒以上、400秒未満
オ 400秒以上
出典：past_exams/1st_stage/1ji2025/D1JI2025.pdf（令和7年度第1次試験）第21問

## Slide 10
D-6 ／ 過去問で確認する
解答＆解説（令和7年度 第21問）
正解はウ。タクトタイム＝25,200秒÷100個＝252秒/個。
運営管理
ア 100秒未満
イ 100秒以上、200秒未満
ウ 200秒以上、300秒未満
エ 300秒以上、400秒未満
オ 400秒以上
正解：ウ。①1日あたりの必要生産数＝2,000個÷20日＝100個/日。②1日の実稼働時間＝7時間＝25,200秒。③タクトタイム＝25,200秒÷100個＝252秒/個。252秒は「200秒以上、300秒未満」に含まれる。
具体例
タクトタイムは「必要な生産量を稼働時間内に満たすには1個あたり何秒で生産すればよいか」を表す目標値で、ラインバランシングの前提となる基準時間として使われる。
関連知識：docs/07_key_formulas_and_frameworks.mdのラインバランシング効率の分母にこのタクトタイムを使う。
出典：past_exams/1st_stage/1ji2025/D1JI2025.pdf（令和7年度第1次試験）第21問／正解：past_exams/1st_stage_answers/r07/d_v2_20250902.pdf

## Slide 11
D-7 ／ 生産計画：需要予測
αが大きいほど直近実績を重視
移動平均法は均等ウェイト、指数平滑法は直近ほど大きなウェイト。
運営管理
移動平均法
直近n期間の実績値の単純平均。各期に均等なウェイト
指数平滑法
次期予測値＝α×当期実績値＋(1－α)×当期予測値
具体例
先月実績100個・予測90個。α＝0.3→次期予測93個。α＝0.6→次期予測96個。αが大きいほど直近実績（100個）に近づく。
ひっかけ：「αが大きいほど予測が安定する」は誤り。αが大きいほど直近実績への反応が敏感になり予測は振れやすくなる。
A
最頻出論点
関連：D-31 商品在庫管理・需要予測（店舗版でも同じ考え方を使う）。
出題年度（過去10年）
'16
'17
'18
'19
'20
'21
'22
'23
'24
'25

## Slide 12
D-8 ／ 生産計画：需給計画（MRP、MPS、BOM）
総所要量から在庫・入庫予定を引く
MPS（生産計画）とBOM（部品表）から必要部品を展開し、正味所要量を計算する。
運営管理
MPS
最終製品を「いつ・いくつ作るか」定めた基準生産計画
BOM
製品1個に必要な部品・員数を示す部品表
正味所要量
総所要量－（現在庫＋入庫予定）
具体例
自転車1台＝車輪2個。来月50台生産→総所要量100個。在庫15個・入荷予定10個→正味所要量＝100－25＝75個をリードタイム分前倒しで発注。
ひっかけ：員数（自転車1台＝車輪2個）の掛け忘れに注意。MRPは計画に基づき部品を押し出すプッシュ型で、かんばん（プル型、D-2）とは対照的。
A
最頻出論点
関連：D-2 生産システム（JIT・かんばん＝プル型との対比）。
出題年度（過去10年）
'16
'17
'18
'19
'20
'21
'22
'23
'24
'25

## Slide 13
D-9 ／ 生産計画：スケジューリング
短い工程に着目して投入順序を決める
PERTのクリティカルパスと、2機械フローショップのジョンソンの規則。
運営管理
クリティカルパス
PERT図で最も時間のかかる経路。余裕時間ゼロで遅れが全体に直結
ジョンソンの規則
第1工程が短いジョブは前方へ昇順、第2工程が短いジョブは後方へ降順
具体例
4ジョブa,b,c,dの投入順序＝a→c→d→b（前方は第1工程時間昇順、後方は第2工程時間降順）。
ひっかけ：「第1工程が長いジョブを先に」ではなく「短い工程に着目」。ジョンソンの規則は2台機械・同一工程順序のフローショップ限定。
A
最頻出論点
関連：D-10 生産統制（進捗管理でスケジュール通りかを日々チェック）。
出題年度（過去10年）
'16
'17
'18
'19
'20
'21
'22
'23
'24
'25

## Slide 14
D-9 ／ 過去問で確認する
こう出題される（令和7年度 第6問）
計算問題。前のスライドの公式で自分の手で計算してみる。
運営管理
2台の機械を用いて、第1工程、第2工程の順で作業するフローショップにおいて、各ジョブの作業時間が下表に与えられている（ジョブa：第1工程3・第2工程4／ジョブb：第1工程4・第2工程1／ジョブc：第1工程5・第2工程7／ジョブd：第1工程6・第2工程2）。メイクスパンが最小になるように各ジョブがフローショップに投入された場合、メイクスパンにおける2台の機械の非稼働時間の合計として、最も適切なものを下記の解答群から選べ。
ア 3
イ 4
ウ 5
エ 6
オ 7
出典：past_exams/1st_stage/1ji2025/D1JI2025.pdf（令和7年度第1次試験）第6問

## Slide 15
D-9 ／ 過去問で確認する
解答＆解説（令和7年度 第6問）
正解はエ（6）。投入順序a→c→d→bでメイクスパン19、非稼働時間合計6。
運営管理
ア 3
イ 4
ウ 5
エ 6
オ 7
正解：エ（6）。ジョンソンの規則より投入順序＝a→c→d→b。第1工程：0-3-8-14-18（合計18稼働、非稼働1）。第2工程：a(3-7)→c(8-15)→d(15-17)→b(18-19)。メイクスパン＝19。第2工程の非稼働＝開始前3＋a後の待ち1＋d後の待ち1＝5。2台合計＝1＋5＝6。
具体例
a：min(3,4)=3→前方、b：min(4,1)=1→後方、c：min(5,7)=5→前方、d：min(6,2)=2→後方。前方は第1工程時間昇順（a→c）、後方は第2工程時間降順（d→b）。
関連知識：ジョンソンの規則は2機械n個ジョブのフローショップでメイクスパンを最小化する代表的手法。
出典：past_exams/1st_stage/1ji2025/D1JI2025.pdf（令和7年度第1次試験）第6問／正解：past_exams/1st_stage_answers/r07/d_v2_20250902.pdf

## Slide 16
02
PART 02 運営管理 ／ D-10〜D-19
生産統制と作業・設備管理
計画通りに実行できているかをチェックする生産統制から、標準時間・作業改善、5S・TPMによる設備管理、工場レイアウト、資材・外注管理まで。
D-13 ECRSの原則
D-14 5S・TPM
D-16 SLP
Notes: 生産統制／作業・設備・物の管理パートの区切りスライド。

## Slide 17
D-10 ／ 生産統制
「モノ」「能力」「スケジュール」を管理する
計画通りに実行できているかを日々チェック・調整する3つの管理。
運営管理
現品管理
モノ
仕掛品・材料・製品が今どこに・どれだけあるかを把握し紛失・取り違えを防ぐ
余力管理
能力
職場・設備の保有能力と実際の負荷を比較し過負荷・手待ちを調整する
進捗管理
スケジュール
計画に対する実際の進み具合を把握し、遅れていれば挽回策を打つ
具体例
部品加工を行う工場C社では、ある注文の納期遅れが心配なとき、仕掛品が今どの工程にどれだけあるかを確認するのが現品管理、他の職場に応援を頼めないか確認するのが余力管理、予定に対し実際に何％進んでいるかを確認するのが進捗管理にあたる。
A
最頻出論点
ひっかけ：3つの管理対象を入れ替えた誤答が定番。名称と対象を正確に対応させる。
出題年度（過去10年）
'16
'17
'18
'19
'20
'21
'22
'23
'24
'25

## Slide 18
D-11 ／ 作業管理
標準時間＝正味時間＋余裕時間
熟練者が正常なペースで作業するのに必要な時間。外掛け法と内掛け法で余裕率の定義が違う。
運営管理
正味時間
観測時間の代表値×レイティング係数
外掛け法
標準時間＝正味時間×（1＋余裕率）
内掛け法
標準時間＝正味時間÷（1－余裕率）
標準作業
サイクルタイム・作業順序・標準手持ちの3要素（トヨタ生産方式）
具体例
観測時間48秒、レイティング110％→正味時間52.8秒。外掛け余裕率20％→標準時間＝52.8×1.2＝63.36秒。
ひっかけ：外掛け法・内掛け法は割る対象が違うため余裕率の数値自体が変わる。標準作業の3要素と標準時間の構成要素を混同しない。
A
最頻出論点
関連：D-5 セル生産方式（多能工化が前提条件）。
出題年度（過去10年）
'16
'17
'18
'19
'20
'21
'22
'23
'24
'25

## Slide 19
D-12 ／ 作業の分析手法
工程図記号で「見える化」する
貯蔵（計画的）と滞留（計画外）の違いが頻出のひっかけ。
運営管理
○ 加工
形状・性質を変える作業
⇒ 運搬
位置を移動させる
□／◇ 検査
□数量検査（個数・重量）／◇品質検査（規格適合）
▽／D 貯蔵・滞留
▽計画的にためる／D計画外のやむを得ない足止め
具体例
部品加工工場D社が工程分析表を作成したところ、形状を変える「加工」の時間は全体のわずか2割で、残り8割は運搬と在庫としての貯蔵だったことが判明し、運搬経路の短縮とレイアウト見直し（D-16のSLP）による改善に着手した。
A
最頻出論点
動作分析：ギルブレス夫妻のサーブリッグ分析（つかむ・運ぶ・探す等に分解）。D-13につながる。
出題年度（過去10年）
'16
'17
'18
'19
'20
'21
'22
'23
'24
'25

## Slide 20
D-13 ／ 作業の改善
まず「なくせないか」から考える
ECRSはE→C→R→Sの順で検討する。順番自体が頻出の出題ポイント。
運営管理
E：排除
その作業自体をなくせないか（最初に検討）
C：結合
複数の作業を1つにまとめられないか
R：交換
作業の順序・場所を入れ替えられないか
S：簡素化
より簡単な方法にできないか
動作経済の原則：身体の使用／作業場の配置／工具・設備の設計、の3分類でムダのない動き方・環境を作る。
具体例
ある組立ラインでは、部品を離れた棚まで毎回取りに歩いていたが、作業台のすぐ手の届く位置に部品を再配置（動作経済の原則「作業場の配置」）した結果、そもそも歩いて取りに行くという動作自体をなくす（ECRSの「E：排除」）ことができた。
ひっかけ：「まず簡素化を検討し、それでも難しければ排除を検討する」のように順序を入れ替えた記述は誤り。
A
最頻出論点
関連：D-12 動作分析（サーブリッグ分析の結果がここでの改善につながる）。
出題年度（過去10年）
'16
'17
'18
'19
'20
'21
'22
'23
'24
'25

## Slide 21
D-14 ／ 設備管理（5S、TPM）
自主保全が現場のオペレーターの手で行われる
5Sは職場環境の基本活動。TPMは全員参加の設備保全活動。
運営管理
整理／整頓
不要品を捨てる／必要な物をすぐ取り出せる状態に置く
清掃・清潔・躾
掃除しながら点検／維持する／ルールを守る習慣
TPM・自主保全
現場オペレーター自身が日常点検・簡単な保全を行う
設備総合効率（OEE）
時間稼働率×性能稼働率×良品率
具体例
時間稼働率90％×性能稼働率約92.6％×良品率95％＝設備総合効率約79.2％。
ひっかけ：「整理」と「整頓」の意味を入れ替えた選択肢が頻出。自主保全は保全担当者だけでなく現場オペレーターも行う。
A
最頻出論点
関連：D-17 設備投資の経済性分析（設備の更新判断につながる）。
出題年度（過去10年）
'16
'17
'18
'19
'20
'21
'22
'23
'24
'25

## Slide 22
D-15 ／ 設備の評価と更新
耐用年数は税法上の目安であって物理的限界ではない
稼働率・減価償却・耐用年数を踏まえて設備更新を判断する。
運営管理
稼働率
実際生産量 ÷ 標準（基準）生産量 × 100
減価償却
取得原価を耐用年数にわたり費用配分（定額法／定率法）
耐用年数
税法上定められた使用可能期間の目安（物理的限界とは別）
具体例
金属加工工業E社は、税法上の耐用年数がまだ残る旧型設備で故障が頻発し稼働率が低下していたため、未償却残高にとらわれず、新型設備への更新で得られる稼働率・良品率の改善効果と投資額を比較して更新の可否を判断した。
ひっかけ：「耐用年数＝実際に使用できる物理的限界」は誤り。老朽化による稼働率・良品率低下、修理費増加も総合的に考慮して更新判断する。
－
集計データなし ／ 関連：D-17 設備投資の経済性分析（更新すべきかの投資判断）。

## Slide 23
D-16 ／ 工場計画（SLP、DI分析、プラントレイアウト）
勘や経験ではなく体系的にレイアウトを決める
SLPは物の流れ分析→近接性評価→レイアウト案作成の手順で進める。
運営管理
SLPは勘や経験に頼らず、物の流れの分析結果を定量的な近接性評価につなげ、レイアウト案へ落とし込む体系的な手順。右図の3段階を順に踏むことで、担当者の主観に左右されにくい配置が決まる。
DI分析
方向（Direction）と関係の強さ（Intensity）から工程間の結びつきを検討
機能別／製品別／固定型
工程ごとにまとめる／加工順に並べる／大型製品の周りに配置
ひっかけ：DI分析は「距離の近さだけ」ではなく方向＋強さの2視点で工程間の結びつきを評価する。
①
P-Q分析
物の流れを数値で把握
↓
②
アクティビティ相関図
A・E・I・O・U・Xで近接性評価
↓
③
レイアウト案
具体的な配置を決定
A
最頻出論点
ひっかけ：SLPは体系的・定量的な手順。DI分析は「距離の近さだけ」ではなく方向＋強さの2視点。
出題年度（過去10年）
'16
'17
'18
'19
'20
'21
'22
'23
'24
'25

## Slide 24
D-17 ／ 設備投資の経済性分析
回収期間法は時間的価値を考慮しない
設備更新の判断は「変化する部分（差額）」に着目する差額原価収益分析の考え方。
運営管理
回収期間法
投資額 ÷ 年間キャッシュフロー（簡便だが時間的価値を考慮しない）
NPV法
将来CFを割り引いた合計－投資額。プラスなら投資価値あり
具体例
投資額600万円、年間CF200万円→回収期間＝600÷200＝3年。4年目以降の利益や割引率は考慮されない。
ひっかけ：「回収期間が短い投資ほど必ず優れている」とは限らない。より厳密にはNPV法（B-26参照）を使う。
A
最頻出論点
関連：財務・会計B-24〜B-26（NPV法・IRR法の詳細）。
出題年度（過去10年）
'16
'17
'18
'19
'20
'21
'22
'23
'24
'25

## Slide 25
D-18 ／ 資材管理（資材計画、常備品）
常備品は在庫管理、非常備品は都度手配
生産に必要な資材を、必要な時に必要な量だけ調達・管理する活動。
運営管理
常備品
多くの製品に共通し継続的に使う資材（ネジ等）。発注点方式で管理
非常備品
特定注文にのみ使う資材（特注部品）。都度手配
具体例
精密機器メーカーF社は、多くの製品で共通して使うネジや潤滑油を常備品として在庫を持ち発注点方式で自動発注する一方、特定の大口顧客向けのカスタム部品は非常備品として注文が入った都度だけ手配している。
ひっかけ：常備品は在庫を持って継続管理、非常備品は注文ごとに個別手配、という対応を正確に覚える。
C
直近10年で1回出題
関連：D-20 在庫管理（常備品の発注方式・EOQへつながる）。
出題年度（過去10年）
'16
'17
'18
'19
'20
'21
'22
'23
'24
'25

## Slide 26
D-19 ／ 調達・外注管理
外注は単なるコスト削減策ではない
自社に無い技術の活用、生産能力の変動吸収など多様な目的で行われる。
運営管理
外注のメリット
技術・設備の活用、生産能力の変動吸収、固定費の変動費化
外注のデメリット
技術・ノウハウ流出リスク、品質管理の難しさ、依存度上昇リスク
具体例
繁忙期にだけ生産量が急増する部品加工を近隣の協力会社に外注し、自社で新規設備投資・人員採用をせずに需要変動へ対応する。
ひっかけ：外注比率を高めすぎると自社の技術力・ノウハウの空洞化リスクにつながる点も出題対象。
A
最頻出論点
関連：D-18 資材管理（非常備品の都度手配・外部調達との接点）。
出題年度（過去10年）
'16
'17
'18
'19
'20
'21
'22
'23
'24
'25

## Slide 27
03
PART 03 運営管理 ／ D-20〜D-28
在庫・品質管理／店舗集積
在庫管理（ABC分析、EOQ）・品質管理（QC7つ道具）・廃棄物管理で第1部を締めくくり、視点を店舗に移して出店法規・商圏分析・業態・商品計画・仕入・陳列まで。
D-20 EOQ・発注方式
D-21 QC7つ道具
D-24 ライリーの法則
Notes: 在庫・品質管理／店舗・商業集積パートの区切りスライド。

## Slide 28
D-20 ／ 在庫管理（ABC分析、発注方式、EOQ）
定量発注は発注量固定、定期発注は発注時期固定
ABC分析で重要度にメリハリをつけ、EOQで最適な発注量を求める。
運営管理
ABC分析
金額順に並べ累積構成比でA・B・Cにランク分け（パレートの法則）
定量発注方式
発注量固定
発注点で発注、発注間隔は需要により変動。Cランク向き
定期発注方式
発注時期固定
一定間隔で需要予測に基づき発注量を変動。Aランク向き
EOQ
経済的発注量
√(2×年間需要量×発注コスト÷単位あたり保管コスト)
具体例
小売業G社は取扱商品を金額の大きい順にABC分析し、売上の大半を占めるAランク品目は定期発注方式でこまめに需要予測・発注を行う一方、重要度の低いCランク品目は定量発注方式（発注点到達で自動発注）で管理の手間を抑えている。
A
最頻出論点
ひっかけ：安全係数は高くするほど欠品リスクが減る。ダブルビン方式の発注量は補充点相当量。
出題年度（過去10年）
'16
'17
'18
'19
'20
'21
'22
'23
'24
'25

## Slide 29
D-20 ／ 過去問で確認する
こう出題される（令和7年度 第32問）
前のスライドの内容で答えられるか、解答を見る前に考えてみる。
運営管理
小売店舗における在庫管理に関する記述として、最も適切なものはどれか。
ア 安全在庫を設定する場合、欠品のリスクを小さくするためには、安全係数を低く設定する必要がある。
イ ダブルビン方式を採用している場合、発注量は補充点の2倍に相当する量である。
ウ 定期発注方式を採用している場合、発注から納品までの調達期間を長くすると、発注のための需要予測量は多くなる。
エ 定期発注方式を採用している場合、発注間隔を長くすると、発注1回当たりの発注量は少なくなる。
オ 定量発注方式を採用している場合、発注点に基づいて発注すれば、販売量の増減にかかわらず、発注間隔は一定になる。
出典：past_exams/1st_stage/1ji2025/D1JI2025.pdf（令和7年度第1次試験）第32問

## Slide 30
D-20 ／ 過去問で確認する
解答＆解説（令和7年度 第32問）
正解はウ。調達期間が長いほど見積もるべき需要期間が延びる。
運営管理
ア 安全在庫を設定する場合、欠品のリスクを小さくするためには、安全係数を低く設定する必要がある。
イ ダブルビン方式を採用している場合、発注量は補充点の2倍に相当する量である。
ウ 定期発注方式を採用している場合、発注から納品までの調達期間を長くすると、発注のための需要予測量は多くなる。
エ 定期発注方式を採用している場合、発注間隔を長くすると、発注1回当たりの発注量は少なくなる。
オ 定量発注方式を採用している場合、発注点に基づいて発注すれば、販売量の増減にかかわらず、発注間隔は一定になる。
正解：ウ。定期発注方式では発注のたびに「調達期間＋発注サイクル」分の需要を予測して発注量を決める。調達期間を長くすると需要予測量は多くなる。ア：欠品リスクを下げるには安全係数を高く設定する必要がある。イ：ダブルビン方式の発注量はビン1つ分＝補充点相当量。エ：発注間隔を長くすると発注量はむしろ多くなる。オ：定量発注方式は発注量が一定で発注間隔は変動する。
具体例
安全在庫＝安全係数×需要のばらつき（標準偏差）×√調達期間、で計算される。欠品率を下げたい場合は安全係数を高く設定する。
関連知識：定量発注方式は「発注量固定・発注時期変動」、定期発注方式は「発注時期固定・発注量変動」で整理する。
出典：past_exams/1st_stage/1ji2025/D1JI2025.pdf（令和7年度第1次試験）第32問／正解：past_exams/1st_stage_answers/r07/d_v2_20250902.pdf

## Slide 31
D-21 ／ 品質管理
数値データはQC7つ道具、言語データは新QC7つ道具
扱うデータの種類で2つの道具群を使い分ける。
運営管理
QC7つ道具
数値データ
パレート図・特性要因図・ヒストグラム・チェックシート・散布図・層別・管理図
新QC7つ道具
言語データ
連関図法・親和図法・系統図法・マトリックス図法・PDPC法・アロー図法
具体例
食品工場H社は、不良発生状況を数値データとしてパレート図やヒストグラムで分析する一方、現場作業員の気づき（言語データ）は連関図法・親和図法で整理し、原因の絞り込みから改善の優先順位付けまでの2つの道具群を使い分けて進めている。
A
最頻出論点
ひっかけ：名称と特徴の組み合わせ入替が頻出。TQM＝全社的品質管理、ISO9000＝品質国際規格。
出題年度（過去10年）
'16
'17
'18
'19
'20
'21
'22
'23
'24
'25

## Slide 32
D-21 ／ 過去問で確認する
こう出題される（令和7年度 第5問）
組み合わせ問題。前のスライドの内容で答えられるか考えてみる。
運営管理
以下に示すQC七つ道具、新QC七つ道具の名称と、その特徴に関する記述の組み合わせとして、最も適切なものを下記の解答群から選べ。
【名称】ａ：マトリックス図法／ｂ：ヒストグラム／ｃ：連関図法／ｄ：チェックシート
【特徴】①不良原因の中から対になる要素を見つけ解決手段の優先順位付けの重みを求める／②結果と要因の関係を分析し因果関係を明らかにする／③品質管理データを簡単に記録し現状を数値化する／④計量値の「ずれ」や「ばらつき」を視覚的に表し工程の実力をつかむ
ア a：① b：② c：③ d：④
イ a：① b：④ c：② d：③
ウ a：② b：① c：④ d：③
エ a：③ b：① c：④ d：②
オ a：③ b：④ c：② d：①
出典：past_exams/1st_stage/1ji2025/D1JI2025.pdf（令和7年度第1次試験）第5問

## Slide 33
D-21 ／ 過去問で確認する
解答＆解説（令和7年度 第5問）
正解はイ。a：①、b：④、c：②、d：③が正しい対応。
運営管理
ア a：① b：② c：③ d：④
イ a：① b：④ c：② d：③
ウ a：② b：① c：④ d：③
エ a：③ b：① c：④ d：②
オ a：③ b：④ c：② d：①
正解：イ。ａ：マトリックス図法＝①（行と列に要素を配置し関連の強さから優先順位の重みを求める）。ｂ：ヒストグラム＝④（計量値データのばらつきを柱状図で表す）。ｃ：連関図法＝②（結果と要因を矢印で結び因果関係を整理）。ｄ：チェックシート＝③（点検項目にデータを記録し現状を数値化）。他の選択肢はいずれかの組み合わせで手法名と特徴がずれている。
具体例
「数値データ→QC7つ道具」「言語データ・構造の整理→新QC7つ道具」という大枠で覚えたうえで、各手法の定義を1つずつ正確に区別する。
関連知識：マトリックス・データ解析法だけが新QC7つ道具の中で唯一数値データを扱う点は要注意。
出典：past_exams/1st_stage/1ji2025/D1JI2025.pdf（令和7年度第1次試験）第5問／正解：past_exams/1st_stage_answers/r07/d_v2_20250902.pdf

## Slide 34
D-22 ／ 廃棄物等の管理（環境保全法規、ISO14000）
マニフェストで最終処分までを追跡する
委託しても排出事業者の責任は完全には終わらない。
運営管理
廃棄物処理法
適正処理を義務付け。産廃委託時はマニフェスト（管理票）交付・保管が必須
資源有効利用促進法
3Rの考え方に基づき資源の有効利用・リサイクルを促す
ISO14000シリーズ
環境マネジメントシステムの国際規格（ISO9000＝品質とは分野が異なる）
具体例
印刷業I社は、工場から出る廃液や紙くずなどの産業廃棄物の処理を専門業者に委託する際、マニフェストを交付し、その廃棄物が最終処分まで適正に処理されたことを自ら確認・記録することで、排出事業者としての責任を果たしている。
ひっかけ：「処理業者に委託すれば排出事業者の責任は完全に終わる」は誤り。最終処分までの適正処理を確認する責任は排出事業者に残る。
A
最頻出論点
関連：D-3 環境配慮型生産（3R・LCAと同じ環境配慮の文脈）。
出題年度（過去10年）
'16
'17
'18
'19
'20
'21
'22
'23
'24
'25

## Slide 35
D-23 ／ 店舗施設に関する法律知識
大店立地法の目的は「生活環境の保持」
まちづくり三法。大店立地法は中小小売業の保護が目的ではない。
運営管理
大店立地法
1,000㎡超の店舗新設時、周辺の生活環境（交通・騒音・廃棄物）への配慮を義務付け
都市計画法
用途地域ごとに建てられる建物の用途を規制
中心市街地活性化法
郊外大型店の出店等で衰退した中心市街地を活性化する支援策
具体例
小売チェーンJ社が郊外に延床面積2,000㎡のショッピングセンターを出店する際は、まず都市計画法上その土地が店舗を建設できる用途地域かを確認し、次に大店立地法に基づき周辺の交通渋滞対策・騒音対策について自治体への届出と住民説明を行う。
A
最頻出論点
ひっかけ：大店立地法の目的を「中小小売業者の保護」と誤解しない（旧大店法との違い）。
出題年度（過去10年）
'16
'17
'18
'19
'20
'21
'22
'23
'24
'25

## Slide 36
D-24 ／ 店舗立地と出店（立地条件、商圏分析）
人口に比例、距離の2乗に反比例
ライリーの法則とハフモデル。どちらも重力モデル的な考え方。
運営管理
人口が多い都市ほど、また距離が近い都市ほど、周辺の町からの購買力を強く吸引する。ライリーの法則はこの直感を「人口に比例、距離の2乗に反比例」という式で表したもので、人口で劣る都市でも距離が近ければ形勢が逆転しうる点が出題の核心。
ライリーの法則
吸引力比(A:B)＝(人口A÷人口B)×(距離B÷距離A)²
ハフモデル
来店確率＝(売場面積÷距離ᵈ)÷Σ(各店の売場面積÷距離ᵈ)
ひっかけ：距離の比を「2乗する」のを忘れる計算ミスに注意。公式の丸暗記だけでなく結果の意味も確認する。
A市
人口3
B市
人口8
X町
距離1
距離2
人口で劣るA市の方がX町に近い（距離比1：2）
A
最頻出論点
関連：D-25 商業集積（出店先の業態選択にもつながる）。
出題年度（過去10年）
'16
'17
'18
'19
'20
'21
'22
'23
'24
'25

## Slide 37
D-24 ／ 過去問で確認する
こう出題される（令和7年度 第24問）
計算問題。前のスライドの公式で自分の手で計算してみる。
運営管理
A市とB市の人口比がA：B＝3：8である場合、それぞれの市がその中間にあるX町からどの程度の購買力を吸引できるか、ライリー・モデルを用いて計算した。計算した結果、A市とB市の吸引力の比がA：B＝3：2のとき、X町からA市までの距離XAとX町からB市までの距離XBの比として、最も適切なものはどれか。
ア XA：XB＝1：4
イ XA：XB＝1：2
ウ XA：XB＝1：1
エ XA：XB＝2：1
オ XA：XB＝4：1
出典：past_exams/1st_stage/1ji2025/D1JI2025.pdf（令和7年度第1次試験）第24問

## Slide 38
D-24 ／ 過去問で確認する
解答＆解説（令和7年度 第24問）
正解はイ（1：2）。人口で劣るA市の方がX町に近い。
運営管理
ア XA：XB＝1：4
イ XA：XB＝1：2
ウ XA：XB＝1：1
エ XA：XB＝2：1
オ XA：XB＝4：1
正解：イ（1：2）。吸引力の比＝(人口A÷人口B)×(距離XB÷距離XA)²。3／2＝(3／8)×(XB／XA)²より、(XB／XA)²＝(3/2)÷(3/8)＝4→XB／XA＝2。よってXA：XB＝1：2。
具体例
人口で劣るA市がB市より吸引力で善戦する（3：2）には、A市の方がX町に近い位置（XA＜XB）である必要があり、計算結果と整合する。
関連知識：2都市の吸引力が等しくなる商圏分岐点を求める「コンバースの法則」もあわせて押さえるとよい。
出典：past_exams/1st_stage/1ji2025/D1JI2025.pdf（令和7年度第1次試験）第24問／正解：past_exams/1st_stage_answers/r07/d_v2_20250902.pdf

## Slide 39
D-25 ／ 商業集積と業種・業態
業種は「何を売るか」、業態は「どう売るか」
近年の小売業の変化は多くが「業態」の多様化として説明される。
運営管理
ショッピングセンター（SC）
デベロッパーが計画的に開発・運営する複数テナント施設
商店街
特定地域に自然発生的に形成された独立店舗の集まり
業種／業態
何を売るか（酒屋・米屋）／どう売るか（コンビニ・専門店）
具体例
電化製品を扱う町の個人商店（業種でいう「電器店」）と、同じ電化製品を扱う郊外型の家電量販店では、同じ商品を扱っていても品揃えの幅・価格戦略・接客方法が大きく異なり、後者は「ディスカウントストア」という業態として区別される。
ひっかけ：「業種」と「業態」を逆に覚えない。コンビニ・ドラッグストア・ネットスーパーの台頭は「業態」の多様化。
A
最頻出論点
関連：D-26 商品販売計画（業態ごとに品揃えの幅・奥行きが変わる）。
出題年度（過去10年）
'16
'17
'18
'19
'20
'21
'22
'23
'24
'25

## Slide 40
D-26 ／ 商品販売計画
「幅」と「奥行き」は別の軸
マーチャンダイジング＝何を・どれだけ・いつ・いくらで仕入れて売るかの計画。
運営管理
幅
取り扱う商品カテゴリーの多さ（例：コンビニは幅広い）
奥行き（深さ）
1カテゴリー内のバリエーションの豊富さ（例：専門店は奥行きが深い）
具体例
コンビニは食品・日用品・雑誌など幅広く（幅が広い）、各カテゴリー内の品目数は絞る。スポーツ用品専門店は幅は狭いが、1競技用品のブランド・モデル数（奥行き）は豊富。
ひっかけ：「品揃えが多いか少ないか」の1軸で捉えない。幅と奥行きは別の軸で店舗の戦略的性格を表す。
A
最頻出論点
関連：D-28 売場構成・陳列（VMDによる商品の見せ方）。
出題年度（過去10年）
'16
'17
'18
'19
'20
'21
'22
'23
'24
'25

## Slide 41
D-27 ／ 商品調達・取引条件
消化仕入は「売れた時点」で仕入が成立
在庫リスクを仕入先側が負う特殊な仕入形態。
運営管理
随時仕入
必要な都度、その時の状況に応じて仕入れる
一括大量仕入
まとめて大量仕入で単価を下げる（在庫リスク増）
消化（売上）仕入
店頭商品が実際に売れた時点で仕入が成立（百貨店等）
具体例
百貨店K社のアパレル売場では、店頭に並べた商品の所有権を売れるまで仕入先に残す「消化仕入」を採用しており、商品が実際に売れた時点で初めて仕入が成立する。百貨店側は在庫リスクを負わずに幅広い品揃えを実現できる。
B
直近10年で2回出題
ひっかけ：「店頭に並べた時点で仕入成立」は誤り。実際に販売された時点で成立する。
出題年度（過去10年）
'16
'17
'18
'19
'20
'21
'22
'23
'24
'25

## Slide 42
D-28 ／ 売場構成・陳列（VMD、棚割り）
VP→PP→IPで大きさが変わる
店舗全体・コーナー・個々の商品という3階層で視覚的に演出する。
運営管理
VP
Visual Presentation
ストア全体・ウィンドウ等での提案演出
PP
Point of Presentation
コーナーの目立つ場所での訴求
IP
Item Presentation
個々の商品の陳列（棚割り）
A
最頻出論点
具体例：売れ筋商品を目線の高さ（ゴールデンライン）に配置し、関連商品を近くに並べる（クロスMD）。
出題年度（過去10年）
'16
'17
'18
'19
'20
'21
'22
'23
'24
'25

## Slide 43
04
PART 04 運営管理 ／ D-29〜D-35
価格・販促／物流・流通情報
価格設定・販売促進で店舗の売り方を締めくくり、在庫・輸配送・物流センターという商品の流れ、そしてPOS・電子タグという情報システムまで。
D-29 交差比率
D-33 DC・TC
D-34 アソシエーション分析
Notes: 価格・販促／商品補充・物流／流通情報システムパートの区切りスライド。

## Slide 44
D-29 ／ 価格設定（価格政策、特売・値下げ）
交差比率＝粗利益率×商品回転率
粗利益率が低くても回転率が高ければ在庫効率は優れていると評価できる。
運営管理
EDLP
特売せず常に低価格を維持（集客効果は生まれにくい）
ハイ・ロー・プライシング
普段は通常価格、定期的に特売でメリハリをつける
交差比率
粗利益率 × 商品回転率
具体例
粗利益率20％・回転率10回→交差比率2.0。粗利益率40％・回転率3回→交差比率1.2。前者の方が在庫効率で優れる。
ひっかけ：「粗利益率が高いほど必ず優良」は誤り。在庫効率まで含めるなら交差比率で判断する。
A
最頻出論点
関連：D-31 商品在庫管理（商品回転率の詳細）。
出題年度（過去10年）
'16
'17
'18
'19
'20
'21
'22
'23
'24
'25

## Slide 45
D-30 ／ 販売促進計画
来店促進と購買促進は別の段階
プロモーションは実施場所によって店外・店内の2つに大別される。
運営管理
店外プロモーション
チラシ・屋外広告・SNS広告など来店を促す活動
店内プロモーション
POP広告・実演・試食など来店後の追加購買を促す活動
リベート・共同販促
メーカーの販売奨励金、小売店とメーカーの共同キャンペーン
具体例
小売店L社は、新商品のチラシを近隣住宅にポスティングして来店を促す店外プロモーションと、来店客に試食コーナーで商品の魅力を直接伝える店内プロモーションを組み合わせ、来店から購買までの流れを一貫して設計している。
ひっかけ：店外プロモーション（来店促進）と店内プロモーション（購買促進）は狙う効果の段階が異なる点を区別する。
A
最頻出論点
関連：D-28 売場構成・陳列（店内プロモーションの一部はVMDと重なる）。
出題年度（過去10年）
'16
'17
'18
'19
'20
'21
'22
'23
'24
'25

## Slide 46
D-31 ／ 商品在庫管理・需要予測（店舗販売系）
回転率は高ければ高いほど良いとは限らない
欠品が直接その場の販売機会損失につながる店舗特有の視点。
運営管理
商品回転率
売上高（または売上原価） ÷ 平均在庫高
具体例
年間売上高1,200万円・平均在庫高200万円→商品回転率＝年6回。業界平均より低ければ過剰在庫・品揃え見直しの材料になる。
ひっかけ：回転率を上げすぎると発注頻度増による事務コスト増、欠品リスク増につながる。D-29の交差比率のように収益性とのバランスで評価する。
A
最頻出論点
関連：D-20 在庫管理（ABC分析・EOQと同じ考え方の店舗版）。
出題年度（過去10年）
'16
'17
'18
'19
'20
'21
'22
'23
'24
'25

## Slide 47
D-32 ／ 輸配送管理（輸送手段、共同輸配送）
モーダルシフトは環境と労働力不足の両方に効く
トラック輸送の一部を鉄道・船舶に切り替え、CO2削減とドライバー不足対応を両立。
運営管理
モーダルシフト
トラック輸送の一部を鉄道・船舶に切り替える取り組み
共同輸配送
複数荷主が1台のトラックに積み合わせ、積載効率を高める
具体例
食品メーカーA社・B社が別々に走らせていたトラックを1台に積み合わせ、台数・走行距離を減らしながら両社の商品を届ける。
ひっかけ：モーダルシフトは「コスト削減だけ」の施策ではなく、環境負荷低減と労働力不足対応の複数の目的を持つ。
A
最頻出論点
関連：D-33 物流センター管理（輸配送の結節点となる物流拠点）。
出題年度（過去10年）
'16
'17
'18
'19
'20
'21
'22
'23
'24
'25

## Slide 48
D-33 ／ 物流センター管理（機能・設計・運営）
在庫を持つかどうかがDCとTCの決定的な違い
DC（在庫型）とTCクロスドッキング（通過型）の2タイプ。
運営管理
DC
在庫型
商品を一定期間在庫として保管し注文に応じ出荷。欠品対応力高いが保管コスト大
TC
通過型
在庫を持たず届いた荷物をすぐ仕分け出荷（クロスドッキング）。生鮮・日配品向き
具体例
コンビニ向け食品卸M社は、鮮度が重要な弁当・惣菜は工場から届いた商品をすぐ仕分けて各店舗へ出荷するTC（クロスドッキング型）の物流拠点を使い、日持ちする加工食品・日用品は一定期間まとめて在庫するDC型の物流拠点で管理している。
A
最頻出論点
ひっかけ：「TCは在庫スペースを大きく確保」は誤り。DC・TCは「在庫を持つか」を軸に区別する。
出題年度（過去10年）
'16
'17
'18
'19
'20
'21
'22
'23
'24
'25

## Slide 49
D-34 ／ 流通情報システム（POS、顧客管理システム）
リフト値は信頼度を支持度で正規化した指標
POSデータのアソシエーション分析で使う3指標：支持度・信頼度・リフト値。
運営管理
支持度
該当組み合わせのレシート数 ÷ 全レシート数
信頼度
A・B両方を含むレシート数 ÷ Aを含むレシート数
リフト値
信頼度(A→B) ÷ Bの単独出現率。1超なら正の相関
具体例
全6,000枚中A含む3,000枚・B含む3,000枚・AB両方1,800枚→信頼度＝1,800/3,000＝0.6、リフト値＝0.6÷0.5＝1.2（正の相関）。
ひっかけ：リフト値を信頼度のまま使う誤りに注意。相手側商品単独の出現率でさらに割って初めて求まる。
A
最頻出論点
関連：D-35 流通情報システム（JANコード等、POSデータの入口となる識別技術）。
出題年度（過去10年）
'16
'17
'18
'19
'20
'21
'22
'23
'24
'25

## Slide 50
D-34 ／ 過去問で確認する
こう出題される（令和7年度 第40問）
計算問題（2設問）。前のスライドの公式で自分の手で計算してみる。
運営管理
あるスーパーで対象商品A・B・Cのレシート枚数を集計：Aのみ400／Bのみ200／Cのみ600／A・Bのみ1,200／A・Cのみ800／B・Cのみ1,000／A・B・Cすべて600／いずれも無し1,200／合計6,000枚。
設問1 商品Aからみた商品Bの信頼度（コンフィデンス）として、最も適切なものはどれか。 ア 1/9 イ 1/6 ウ 7/15 エ 8/15 オ 3/5
設問2 商品Aと商品Bを併買した購買パターンのリフト値として、最も適切なものはどれか。 ア 3/5 イ 5/6 ウ 1 エ 16/15 オ 6/5
出典：past_exams/1st_stage/1ji2025/D1JI2025.pdf（令和7年度第1次試験）第40問

## Slide 51
D-34 ／ 過去問で確認する
解答＆解説（令和7年度 第40問）
設問1＝オ（3/5）、設問2＝オ（6/5）。
運営管理
設問1：オ 信頼度(A→B)＝(AとB両方含むレシート数1,800)÷(Aを含むレシート数3,000)＝3/5
設問2：オ リフト値＝信頼度(3/5)÷Bの単独出現率(3,000/6,000＝1/2)＝(3/5)×2＝6/5
準備：Aを含むレシート数＝400+1,200+800+600＝3,000枚。Bを含むレシート数＝200+1,200+1,000+600＝3,000枚。AとBを両方含むレシート数＝1,200+600＝1,800枚。
具体例
リフト値6/5＞1のため、AとBは正の相関があり一緒に買われやすい＝クロスセルの対象として有望と判断できる。
関連知識：支持度・信頼度・リフト値はそれぞれ分母・分子が異なるため、1つずつ正確に区別すること。
出典：past_exams/1st_stage/1ji2025/D1JI2025.pdf（令和7年度第1次試験）第40問／正解：past_exams/1st_stage_answers/r07/d_v2_20250902.pdf

## Slide 52
D-35 ／ 流通情報システム（商品コード、電子タグ、トレーサビリティ）
電子タグは複数を離れた場所から一括で読める
JANコード（13桁／8桁）と、無線通信で一括読取できる電子タグ（RFID）。
運営管理
JANコード（GTIN）
標準13桁／短縮8桁。GS1事業者コード＋商品コード＋チェックデジット
電子タグ（RFID）
ICチップ＋アンテナ。複数タグを離れた場所から一括読取できる
EPC
GS1識別コード＋個体別シリアル番号。同じ商品でも1点ずつ識別可能
トレーサビリティ
生産〜加工〜流通〜販売までの経路を追跡できる仕組み
具体例
食肉加工業N社は、パッケージのバーコードから、その肉がどの牧場で生産され、いつ加工され、どの経路で店頭に並んだかを消費者がたどれるトレーサビリティの仕組みを整備している。アパレル小売O社では商品1点ごとに電子タグを取り付け、レジで複数点を一括読取して会計を素早く済ませている。
ひっかけ：「電子タグも1つずつ近づけて読み取る必要がある」は誤り。バーコードと違い複数タグを離れた場所から一括読取できる点が最大の利点。
A
最頻出論点
関連：D-34 流通情報システム（POSデータの入口となる識別技術）。
出題年度（過去10年）
'16
'17
'18
'19
'20
'21
'22
'23
'24
'25